SPECYFIKACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”)

ogłasza przetarg na:

Dostawę  pojazdu asenizacyjnego do               odsysania i wywozu nieczystości płynnych

Rozdział 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa  pojazdu  do  odsysania i wywozu nieczystości płynnych.

Pojazd musi spełniać wymagania określone przepisach powszechnie obowiązującego prawa  w szczególności wymagania określone w:

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku               w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.2002.193.1617 )

- Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022.988 t.j. z późn. zm.)

WYMAGANIA TECHNICZNE:

- pojazd fabrycznie nowy - rocznik 2022/2023,

- maksymalna wysokość kompletnego pojazdu w najwyższym jego punkcie:   max  3400 mm, długość max  7 400 mm,

- podwozie fabrycznie nowe z rocznika 2022/2023 przystosowane do zastosowań komunalnych spełniające następujące wymagania:

- SILNIK - wysokoprężny spełniający normę emisji spalin  min. EURO 6 o mocy  min.   300 KM,

- podwozie dwuosiowe  dostosowane  do wymaganej zabudowy,

- napęd - 4x2 –  tylna oś z napędem z blokadą mostu  napędowego,

- koła bliźniacze na tylnej osi,

- zawieszenie przednie mechaniczne,

- zawieszenie tylne  pneumatyczne,

- rozmiar opon jednakowy na przedniej i tylnej osi,

- zderzak przedni stalowy

- belka przeciwnajazdowa  tylna, aluminiowa, ze światłami  schowanymi  w belce lub zamontowane osłony na lampach tylnych wykonane z siatki stalowej

- kabina  dwu lub trzyosobowa w kolorze ciemno niebieskim- identycznym z zabudową   (wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego próbkę koloru lub poda kod koloru RAL),

- układ kierowniczy ze wspomaganiem,

- poduszka powietrzna dla kierowcy

- siedzenia wyposażone w pokrowce,

- listwa sygnalizacyjna umieszczona na kabinie z napisem „Pogotowie Wodociągowe” + tylne światła błyskowe diodowe (2 szt.) załączane oddzielnym przełącznikiem z kabiny kierowcy

- boczne światła obrysowe,

- skrzynia biegów manualna ,

- mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów,

- hamulec silnikowy,

- klimatyzacja,

- wydech skierowany ku górze za kabiną pojazdu,

- nośność ogumienia zwiększona o 10% dla zastosowania komunalnego,

- elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy (89 km/h),

- system hamulcowy z ABS,

- hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi,

- tachograf cyfrowy z legalizacją,

- korek wlewu paliwa zamykany,

- kamera  cofania z monitorem w kabinie,

- sygnał dźwiękowy cofania,

- uchwyt na telefon komórkowy  + ładowarka samochodowa,

- światła do jazdy dziennej,

- gniazdo elektryczne w kabinie 12v i 24v

- boczne osłony  przeciwnajazdowe,

- belka najazdowa przednia,

- fartuchy przeciwbłotne na kołach przednich oraz tylnych,

- kliny kół (2 szt.),

- podnośnik hydrauliczny dostosowany do DMC pojazdu,

- koło zapasowe,

- klucz do kół,

- gaśnica,

- trójkąt ostrzegawczy,

- dywaniki gumowe w kabinie,

- przyłącze sprężonego powietrza oraz 10 m węża do pompowania kół z końcówkami,

- opisanie zbiornika w sposób określony przez Zamawiającego,

Pozostałe wymagania techniczne

- Zabudowa fabrycznie nowa:

Zbiornik

- Zbiornik asenizacyjny cylindryczny, jednokomorowy,  nachylony ku tyłowi

- Grubość blachy- min. 6 mm

- Pojemność użytkowa/całkowita  8 000/ 8 500, max 10 000 litrów - komora dedykowana na nieczystości płynne

- Falochrony wewnątrz zbiornika zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Rama pośrednia lakierowana oraz  zabezpieczona przed korozją

- Otwierana tylna dennica z zabezpieczeniem przeciw otwarciu, otwieranie oraz ryglowanie hydrauliczne

- Malowany lakierem akrylowym

- 1x piaskowanie

- 2x podkład

- 2x farba z pigmentem koloryzującym

- 1x warstwa wykończeniowa (nie mniej niż 120 µm)

- Kolor zbiornika ciemnoniebieski identyczny z kolorem kabiny

- Minimum  wskaźniki  podglądowe  napełnienia zbiornika (w przedniej i tylnej części zbiornika )

- Rynna ochronna na końcu zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej

- Króćce ssania i opróżniania:

- W tylnej , dolnej części dennicy oraz z przodu beczki po prawej stronie  DN 110,  z zaworami odcinającymi , otwierane/ zamykane mechanicznie i wyposażone w zawory odpowietrzające

- Klucze do skręcania węży  - 4 szt.

- Pompa ssąca- kompresor:

- Wydajność  min.  850 m3/h , do pracy ciągłej , chłodzona

- głębokość zasysania – min. 5 m od poziomu  terenu

- czas napełniania zbiornika max 10  minut z  gł. 5 m

- automatyczny wyłącznik kompresora w przypadku całkowitego napełnienia zbiornika

- Zawór bezpieczeństwa ograniczający nadciśnienie do wartości niepodlegającej dozorowi UTD

- Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające brak konieczności rejestracji zbiornika                   w Urzędzie Dozoru Technicznego.

- Napęd pompy ssącej:

- Z przystawki mocy podwozia, napęd hydrauliczny

- Prosty w obsłudze

- Sterowanie pompą z pulpitu kabiny + dodatkowa nierdzewna, zamykana skrzynka sterownicza umiejscowiona w  tylnej  lub bocznej części zabudowy

- System zabezpieczający pompę ssącą:

- Podwójny system zabezpieczający kompresor przed przelaniem. Dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem nieczystości podczas jazdy

- Wanny na węże:

- boczne koryta  z blachy nierdzewnej , po dwóch stronach o grubości min. 3 mm

- Długość dopasowana do wolnej przestrzeni

- Skrzynia na wyposażenie:

- Zamykana na klucz

- Zabudowana na stabilnej konsoli

- Wymiary dopasowane   do wolnej przestrzeni

- Wąż ssący:

- 2 węże  DN 110 z końcówkami, zamontowane wokół zbiornika o dopasowanej  długości, usadzone  w  korytach bocznych , odpowiednio zabezpieczone przed wypadnięciem podczas jazdy    + 1 wąż zapasowy 10-metrowy z końcówkami lub 2 węże 5 metrowe

- Węże odporne na czynniki ścierające (wewnątrz i na zewnątrz) oraz na czynniki chemiczne

- Oświetlenie + oznaczenia

- Lampa halogenowa z osłoną  zamontowana na stałe w tylnej części pojazdu

- Lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu

- Oznaczenia ostrzegawcze odblaskowe z przodu i tyłu pojazdu zgodne z wymaganymi przepisami

- Kwalifikacja techniczna

- Homologacja na pojazd kompletny

- Pisemny wykaz płynów  eksploatacyjnych wraz z ich  specyfikacją,   zastosowanych  w poszczególnych układach  pojazdu

- Jakość

- Deklaracja zgodności  wg norm UE

- Certyfikat jakości produkcji ISO9001 wystawiony na producenta zabudowy

Samochód musi spełniać wszystkie wymagania techniczne przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne oraz posiadać wszystkie dokumenty: atesty, certyfikaty, świadectwo homologacji i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie                                        z obowiązującymi przepisami.

W niniejszym postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy będący producentami zabudowy oferowanego samochodu asenizacyjnego.

1.2. Dokumentacja, którą należy dostarczyć wraz z pojazdem w języku polskim:

- Instrukcja obsługi (w języku polskim) zawierająca co najmniej:

- wyczerpujący opis działania pojazdu i sposobu jego użytkowania, zasady prawidłowej eksploatacji (w tym wskazanie minimalnej liczby osób potrzebnych do obsługi pojazdu), sposób załączania i wyłączania poszczególnych urządzeń, instalacji itp.

- rysunek złożeniowy całej zabudowy wraz z wyszczególnieniem i opisem poszczególnych elementów, urządzeń, podzespołów, instalacji itp.

- rysunki złożeniowe poszczególnych układów, podzespołów wraz z wyszczególnieniem i opisem poszczególnych części

- postępowanie w sytuacjach awaryjnych z wyszczególnieniem typowych sytuacji awaryjnych i objawów ich występowania

- plan wymaganych w okresie gwarancji i po gwarancji:

- okresowych przeglądów, kontroli technicznych,

- wymian, kontroli olejów, płynów, smarów itp.

- specyfikację w formie tabelarycznej zastosowanych olejów, płynów, smarów itp. wraz z ich ilościami w poszczególnych układach, urządzeniach oraz parametrami technicznymi i zamiennikami

- Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) poszczególnych urządzeń zabudowy wraz   z katalogiem części zamiennych.

Forma i ilość DTR:

- forma papierowa – 1 egzemplarz

- Dokumentacja niezbędna do zarejestrowania pojazdu z wymaganymi atestami,                    homologacją, dokumentami  gwarancyjnymi, książką serwisową oraz  innymi dokumentami  niezbędnymi do eksploatacji pojazdu (wszystkie dokumenty w języku polskim.)

1.3. Warunki gwarancji i serwisu

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczony, kompletny pojazd oraz jego części  gwarancji na okres 36 miesięcy (bez limitu kilometrów). Gwarancja obejmuje  wszystkie elementy zabudowy i podwozia.

- Okres rękojmi odpowiadał będzie okresowi obowiązywania gwarancji. Termin gwarancji                         i rękojmi liczony będzie od dnia odbioru przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, przedmiotowego pojazdu. Odbiór pojazdu potwierdzony zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Strony. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do dostarczonego przedmiotu zamówienia karty gwarancyjne.

- Zamawiający wymaga aby autoryzowany serwis gwarancyjny producenta podwozia zlokalizowany był w odległości max. 50 km od siedziby Zamawiającego;

- W okresie gwarancji podwozia, Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie naprawy  oraz  wymagane zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu lub wymaganiami producenta, przeglądy okresowe oraz pokryje związane z nimi koszty (w tym koszt materiałów eksploatacyjnych).

- Wymagane przeglądy gwarancyjne dotyczące zabudowy będą przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego na koszt  Wykonawcy (w tym koszt materiałów eksploatacyjnych i dojazdu).

- W przypadku  konieczności przeprowadzenia przeglądu / naprawy gwarancyjnej w innym miejscu  (serwisie gwarancyjnym Wykonawcy) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia transportu pojazdu do miejsca przeprowadzania naprawy/przeglądu.

- Wszystkie użyte w ramach naprawy/serwisu części wymienne będą na oryginalne i fabrycznie nowe.

- Zabudowa systemu GPS i sondy paliwa nie będzie pozbawiała Zamawiającego uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy części zamiennych do zabudowy pojazdu do siedziby Zamawiającego przez okres 60 miesięcy liczony od daty upływu gwarancji. Dostawa części zamiennych będzie się odbywała po cenach aktualnie obowiązujących u Wykonawcy.

1.4. Termin realizacji

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: III kwartał 2023 roku (lipiec – wrzesień 2023)

- W dniu odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapozna wyznaczonych pracowników Zamawiającego z szczegółową obsługą pojazdu, w szczególności przekaże wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej eksploatacji pojazdu.

Rozdział 2. Instrukcja dla Wykonawcy.

Przygotowanie ofert.

2.1	Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać                                              na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

2.2.	Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

2.3.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

2.4.	Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

2.5.	Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

2.6.	Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę.                    Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

2.7.	Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

2.8. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44 – 210 Rybnik

b) zawartość:

Oferta na dostawę  pojazdu asenizacyjnego do odsysania i wywozu nieczystości płynnych

c) Wykonawca:

nazwa i adres firmy

d) dopisek:                 	     Nie otwierać przed: 25.01.2023 r. godz. 12.00

2.9.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA"                  lub "WYCOFANIE".

2.10. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez ich otwierania.

2.11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty,   a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności   z tym związanych.

3. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;

- posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia;

- są producentami zabudowy oferowanego samochodu asenizacyjnego,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) ważne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (franszyza redukcyjna w wysokości nie większej niż 2000 zł). W/w polisę Wykonawca będzie posiadał również w okresie obowiązywania gwarancji;

- nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego;

- nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali, co najmniej dwie dostawy fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego - odpowiadające swoim rodzajem i wielkością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania dostaw i odbiorców.

- akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

4.  Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  spełniania wymaganych warunków.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu.

Kompletna oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 4;

- wypełniony i podpisany formularz „Wykaz zrealizowanych usług” - Załącznik nr 5;

W wykazie należy wskazać wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego – odpowiadającego swoim rodzajem i wielkością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania dostaw i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

- parafowany wzór umowy – Załącznik nr 6;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                  w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- kserokopię opłaconej, aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia zapłaty składki polisy,

- oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na kolejny okres 12 miesięcy (jeżeli polisa jest wystawiona na okres krótszy niż termin realizacji umowy)

- oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona co najmniej o okres udzielonej gwarancji w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;

- próbkę koloru lub kod koloru RAL - kolor pojazdu ciemnoniebieski;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zabudowę systemu GPS i sondy paliwa bez ograniczenia /utraty  uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji i rękojmi.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty  w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Oświadczenie o cenie  (Załącznik Nr 1)

- Oświadczenie o warunkach gwarancji i serwisu (Załącznik Nr 2)

- Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 3)

5.  Kryteria oceny.

100 % cena

5.1.	Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnieniem warunków określonych przez PWiK  Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

5.2.	Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2022.1233 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                                  i konsumentów  (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 t.j.).

5.3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami,         którzy złożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty         mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

5.4.	Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca        realizacji przedmiotu zamówienia.

6.  Składanie ofert.

6.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 25.01.2023 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

6.2.	Okres ważności ofert.

Oferty pozostaną ważne do dnia 10.03.2023 r.

7.	Otwieranie ofert.

7.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego                        w Rybniku  przy ul. Pod Lasem 62.

7.2.	Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

7.3.	Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

7.4.	Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

7.5.	Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.

7.6.		Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

- w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego braków w ofercie złożonej w innych postępowaniach prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.

- w terminie 12 miesięcy przed terminem składania ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym;

- pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

7.7.	Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

7.8.	Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, 
o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

7.9.	Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8.    Uprawnieni do udzielania informacji.

8.1.  Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Katarzyna Jojko tel. 32/4328072,

e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

8.2.	Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078,                                             e-mail  j. w. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki od 07.00 do 12.00.

8.3.	Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu                    od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem),  najpóźniej              do dnia 18.01.2023 r.

8.4.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

8.5.	Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem                                         lub drogą elektroniczną.

9.  Zawarcie umowy

9.1.	W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana,  przedłoży Zamawiającemu umowę (zgodne z wzorem umowy stanowiącym załącznik                           nr 6 do specyfikacji) wraz z potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  30 000,00 zł.  Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy.

9.2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Należy je wnieść w formie pieniężnej, przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 5801.

9.3.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umów na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

9.4.	Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem  zawartym w ofercie.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu związanym z niniejszym postępowaniem  oraz                    w celu  zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO,                           w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału               w postępowaniu.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Zamawiający  wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

Rybnik, 09.01.2023 r.

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa pojazdu asenizacyjnego

do odsysania i wywozu nieczystości płynnych

Wykonawca :

- Zarejestrowana nazwa firmy :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres firmy :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Numer telefonu : .....................................................................................................................

- Numer faxu : ...........................................................................................................................

- e-mail : ....................................................................................................................................

- Nazwa banku : ........................................................................................................................

- Numer konta bankowego: .......................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Numer NIP ..............................................................................................................................

- REGON ..................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie”

Dostawa pojazdu asenizacyjnego

do odsysania i wywozu nieczystości płynnych

Na podstawie niniejszej specyfikacji przetargowej zobowiązujemy się do dostawy pojazdu asenizacyjnego do odsysania i wywozu nieczystości płynnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji przerwowej  za cenę:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena w zł (netto) | Cena w zł (brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa pojazdu asenizacyjnego do odsysania i wywozu nieczystości płynnych |  |  |
| 2 | CENA OFERTOWA |  |  |

Cena ofertowa słownie:  …………………………………………………………………… zł netto.

Uwagi:

Powyższa cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty serwisu w okresie gwarancji oraz dostawy części zamiennych do zabudowy w okresie 60 miesięcy liczony od daty upływu gwarancji  oraz  wszystkie koszty nie ujęte w dokumentacji przetargowej,  a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ...........................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Oświadczenie o warunkach gwarancji i serwisu”

- Dostawa pojazdu asenizacyjnego

- do odsysania i wywozu nieczystości płynnych

      - Zobowiązujemy się do udzielenia Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji (bez limitu kilometrów) na dostarczony  samochód asenizacyjny oraz jego części. Okres rękojmi odpowiadał będzie okresowi obowiązywania gwarancji. Termin gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia odbioru przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, przedmiotowego pojazdu. Odbiór pojazdu potwierdzony zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Strony.

      - Oświadczamy, iż autoryzowany serwis gwarancyjny będzie się odbywał w następujących miejscach:

- w odniesieniu do zabudowy w ………………………………………....(podać dokładny adres);

- w odniesieniu do podwozia w …………………………….........…..….. (podać dokładny adres)*.

* Wykonawca w okresie gwarancji w odniesieniu do podwozia zapewnia autoryzowany serwis producenta podwozia w odległości max 50 km od siedziby Zamawiającego.

      - Zobowiązujemy się do świadczenia serwisu gwarancyjnego na następujących warunkach:

- czas reakcji serwisu gwarancyjnego (podjęcie czynności naprawczej przedmiotowego samochodu) maksymalnie do 48 godzin od momentu mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego wady, usterki lub awarii dostarczonego pojazdu. Zgłoszenie nastąpi pocztą elektroniczną na adres e-mail …………………….............( należy wpisać adres na który będą kierowane reklamacje Zamawiającego)

- usunięcie wady, usterki lub awarii przedmiotowego pojazdu maksymalnie w terminie 10 dni od momentu zgłoszenia wady, usterki lub awarii  dostarczonego pojazdu.

      - Zobowiązujemy się do wykonywania w okresie gwarancji na własny koszt wszelkich napraw  oraz wymaganych zgodnie z instrukcją obsługi pojazdów lub wymaganiami producenta przeglądów okresowych oraz zobowiązujemy się pokryć związane z nimi koszty (w tym koszt części                            i materiałów eksploatacyjnych). Wymagane przeglądy dotyczące zabudowy będą przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku  konieczności przeprowadzenia przeglądu / naprawy gwarancyjnej w innym miejscu  (serwisie gwarancyjnym Wykonawcy) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia transportu pojazdu do miejsca przeprowadzania naprawy/przeglądu Wszystkie użyte w ramach naprawy/serwisu części wymienne będą na oryginalne i fabrycznie nowe.

      - Wykonawca oświadcza, iż zabudowa systemu GPS i sondy paliwa nie będzie pozbawiała Zamawiającego uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..........................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 3 : „Oświadczenie Wykonawcy”

- Dostawa pojazdu asenizacyjnego

- do odsysania i wywozu nieczystości płynnych

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i na warunkach określonych w specyfikacji.

- Oświadczamy, że oferowany samochód spełnia wymagania określone przez Zamawiającego,                             w specyfikacji przetargowej, jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, kompletny i gotowy do użytku.

- Oświadczamy, że zabudowa  systemu GPS i sondy paliwa nie będzie wpływała na uprawnienia Zamawiającego przysługujące z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w  specyfikacji przetargowej.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy              je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu ważności oferty wskazanej  w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.

- Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte w  wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji,

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej.

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z miejscem prowadzenia robót oraz z dokumentacją projektową w stopniu gwarantującym należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Ponadto dokonaliśmy weryfikacji dostępności materiałów, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że nie jestem podmiotem:

1) wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 18.05.2006 r.  nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) z dnia 17.03.2014 r. nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.) (dalej zwaną u.p.a.u.);

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 t.j. z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 t.j. z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.

15. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych        informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej :

..........................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

16. Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem   terminu składania ofert.

Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty  w przypadku,  gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej;

- wypełniony i podpisany formularz „Wykaz zrealizowanych usług” - Załącznik nr 5;

W wykazie należy wskazać wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie co najmniej dwóch dostaw fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego - odpowiadające swoim rodzajem i wielkością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania dostaw i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

- parafowany wzór umowy– Załącznik nr 6;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- kserokopię opłaconej, aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia zapłaty składki polisy;

- oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na kolejny okres 12 miesięcy (jeżeli polisa jest wystawiona na okres krótszy niż termin realizacji umowy);

- oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona co najmniej o okres udzielonej gwarancji w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;

- próbkę koloru lub kod koloru RAL - kolor pojazdu ciemnoniebieski;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zabudowę systemu GPS i sondy paliwa bez ograniczenia /utraty  uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji i rękojmi.

Upełnomocniony przedstawiciel

…....................................................

(podpis i pieczęć)

Data……...…………………………

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

ZAŁĄCZNIK Nr 4

„Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ”.

Dostawa pojazdu asenizacyjnego

- do odsysania i wywozu nieczystości płynnych

Na podstawie niniejszej specyfikacji podejmujemy się dostawy samochodu asenizacyjnego do odsysania i wywozu nieczystości płynnych:

- Marka…………………………………………………………………………………………………………………………

- Model ………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczamy, iż zaoferowany samochód spełnia następujące wymagania Zamawiającego:

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania  określone przepisach powszechnie obowiązującego prawa  w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych oraz wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym.

- pojazd fabrycznie nowy - rocznik 2022/2023,

- maksymalna wysokość kompletnego pojazdu w najwyższym jego punkcie: max 3400 mm, długość max  7 400 mm,

- podwozie fabrycznie nowe z rocznika 2022/2023 przystosowane do zastosowań komunalnych spełniające następujące wymagania:

- SILNIK - wysokoprężny spełniający normę emisji spalin  min. EURO 6 o mocy  min.  300 KM,

- podwozie dwuosiowe  dostosowane  do wymaganej zabudowy,

- napęd - 4x2 –  tylna oś z napędem z blokadą mostu  napędowego,

- koła bliźniacze na tylnej osi,

- zawieszenie przednie mechaniczne,

- zawieszenie tylne  pneumatyczne,

- rozmiar opon jednakowy na przedniej i tylnej osi,

- zderzak przedni stalowy

- belka przeciwnajazdowa  tylna, aluminiowa, ze światłami  schowanymi  w belce lub zamontowane osłony na lampach tylnych wykonane z siatki stalowej

- kabina  dwu lub trzyosobowa w kolorze ciemno niebieskim- identycznym z zabudową   (wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego próbkę koloru lub poda kod koloru RAL),

- układ kierowniczy ze wspomaganiem,

- poduszka powietrzna dla kierowcy

- siedzenia wyposażone w pokrowce,

- listwa sygnalizacyjna umieszczona na kabinie z napisem „Pogotowie Wodociągowe” + tylne światła błyskowe diodowe (2 szt.) załączane oddzielnym przełącznikiem z kabiny kierowcy

- boczne światła obrysowe,

- skrzynia biegów manualna ,

- mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów,

- hamulec silnikowy,

- klimatyzacja,

- wydech skierowany ku górze za kabiną pojazdu,

- nośność ogumienia zwiększona o 10% dla zastosowania komunalnego,

- elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy (89 km/h),

- system hamulcowy z ABS,

- hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi,

- tachograf cyfrowy z legalizacją,

- korek wlewu paliwa zamykany,

- kamera  cofania z monitorem w kabinie,

- sygnał dźwiękowy cofania,

- uchwyt na telefon komórkowy  + ładowarka samochodowa,

- światła do jazdy dziennej,

- gniazdo elektryczne w kabinie 12v i 24v

- boczne osłony  przeciwnajazdowe,

- belka najazdowa przednia,

- fartuchy przeciwbłotne na kołach przednich oraz tylnych,

- kliny kół (2 szt.),

- podnośnik hydrauliczny dostosowany do DMC pojazdu,

- koło zapasowe,

- klucz do kół,

- gaśnica,

- trójkąt ostrzegawczy,

- dywaniki gumowe w kabinie,

- przyłącze sprężonego powietrza oraz 10 m węża do pompowania kół z końcówkami,

- opisanie zbiornika w sposób określony przez Zamawiającego,

Pozostałe wymagania techniczne

Zabudowa fabrycznie nowa:

Zbiornik

- Zbiornik asenizacyjny cylindryczny, jednokomorowy,  nachylony ku tyłowi

- Grubość blachy- min. 6 mm

- Pojemność użytkowa/całkowita  8 000/ 8 500  , max 10 000 litrów- komora dedykowana na nieczystości płynne

- Falochrony wewnątrz zbiornika zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Rama pośrednia lakierowana oraz  zabezpieczona przed korozją

- Otwierana tylna dennica z zabezpieczeniem przeciw otwarciu, otwieranie oraz ryglowanie hydrauliczne

- Malowany lakierem akrylowym

- 1x piaskowanie

- 2x podkład

- 2x farba z pigmentem koloryzującym

- 1x warstwa wykończeniowa (nie mniej niż 120 µm)

- Kolor zbiornika ciemnoniebieski identyczny z kolorem kabiny

- Minimum  wskaźniki  podglądowe  napełnienia zbiornika (w przedniej i tylnej części zbiornika )

- Rynna ochronna na końcu zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej

Króćce ssania i opróżniania:

- W tylnej , dolnej części dennicy oraz z przodu beczki po prawej stronie  DN 110,  z zaworami odcinającymi , otwierane/ zamykane mechanicznie i wyposażone w zawory odpowietrzające

- Klucze do skręcania węży  - 4 szt.

Pompa ssąca- kompresor:

- Wydajność  min.  850 m3/h , do pracy ciągłej , chłodzona

- głębokość zasysania – min. 5 m od poziomu  terenu

- czas napełniania zbiornika max 10  minut z  gł. 5 m

- automatyczny wyłącznik kompresora w przypadku całkowitego napełnienia zbiornika

- Zawór bezpieczeństwa ograniczający nadciśnienie do wartości niepodlegającej dozorowi UTD

- Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające brak konieczności rejestracji zbiornika w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Napęd pompy ssącej:

- Z przystawki mocy podwozia, napęd hydrauliczny

- Prosty w obsłudze

- Sterowanie pompą z pulpitu kabiny + dodatkowa nierdzewna, zamykana skrzynka sterownicza umiejscowiona w  tylnej  lub bocznej części zabudowy

System zabezpieczający pompę ssącą:

- Podwójny system zabezpieczający kompresor przed przelaniem. Dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem nieczystości podczas jazdy

Wanny na węże:

- boczne koryta  z blachy nierdzewnej , po dwóch stronach o grubości min. 3 mm

- Długość dopasowana do wolnej przestrzeni

Skrzynia na wyposażenie:

- Zamykana na klucz

- Zabudowana na stabilnej konsoli

- Wymiary dopasowane   do wolnej przestrzeni

Wąż ssący:

- 2 węże  DN 110 z końcówkami, zamontowane wokół zbiornika o dopasowanej  długości, usadzone  w  korytach bocznych , odpowiednio zabezpieczone przed wypadnięciem podczas jazdy    + 1 wąż zapasowy 10-metrowy z końcówkami lub 2 węże 5 metrowe

- Węże odporne na czynniki ścierające (wewnątrz i na zewnątrz) oraz na czynniki chemiczne

Oświetlenie + oznaczenia

- Lampa halogenowa z osłoną  zamontowana na stałe w tylnej części pojazdu

- Lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu

- Oznaczenia ostrzegawcze odblaskowe z przodu i tyłu pojazdu zgodne z wymaganymi przepisami

Kwalifikacja techniczna

- Homologacja na pojazd kompletny

- Pisemny wykaz płynów  eksploatacyjnych wraz z ich  specyfikacją,   zastosowanych  w poszczególnych układach  pojazdu

Jakość

- Deklaracja zgodności  wg norm UE

- Certyfikat jakości produkcji ISO9001 wystawiony na producenta zabudowy

Samochód musi spełniać wszystkie wymagania techniczne przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne oraz posiadać wszystkie dokumenty: atesty, certyfikaty, świadectwo homologacji i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..........................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr  5: „WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG*”

Dostawa pojazdu asenizacyjnego

- do odsysania i wywozu nieczystości płynnych

| L.p. | Zakres | Zamawiający | Termin realizacji | Wartość umowy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Do wykazu dołączono ………….egzemplarz(e/y) dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..........................................

Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY

zawarta w Rybniku dnia ……………..… pomiędzy: Zamawiającym tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów  i Kanalizacji  Sp. z o.o.  z  siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym   do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym  podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990, REGON 276775388 kapitał zakładowy: 598.769.500,00 zł, reprezentowanym przez:

  - …………………………………………

a Wykonawcą  tj. ………………………………………..………………..… z siedzibą  w …………… wpisana …………………….. do……………………………………… pod numerem……………….…

reprezentowanym przez:

- .............................................................................

- …………………………………………………

zwanych w dalszej części umowy  „Stronami”.

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2022/2023 r., samochodu asenizacyjnego do odsysania i wywozu nieczystości płynnych (dalej: Przedmiot Umowy/Przedmiot Zamówienia). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji z dnia …………… r.

- Przedmiot zamówienia obejmuje także:

- objęcie samochodu serwisem gwarancyjnym świadczonym przez autoryzowaną stację obsługi zwaną ASO;

- wykonanie przeglądy ”zerowego” przed wydaniem samochodu Zamawiającemu;

- dostawę części zamiennych.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dostarczony samochód asenizacyjny oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

§2

Miejsce i termin realizacji umowy

- Strony ustalają następujący terminy realizacji Przedmiotu: III kwartał 2023 nie wcześniej niż od 01.07.2023 r. i nie później niż 30.09.2023 r.

- W dniu dostawy samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet wymaganej dokumentacji zgodnie z §7 umowy oraz zapozna wyznaczonych pracowników Zamawiającego                  z szczegółową obsługą pojazdu, w szczególności przekaże wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej eksploatacji pojazdu.

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego tj. na adres: Rybnik (44-210), ul. Pod Lasem 62, w terminie ustalonym zgodnie przez Strony zgodnie z postanowieniami ust. 4 poniżej.

- Wykonawca przynajmniej na 5 dni roboczych przed planowaną dostawą zawiadomi Zamawiającego  o terminie dostawy w piśmie przesłanym w formie elektronicznej na adres: adyrszka@pwik-rybnik.pl

- Zamawiający w dniu otrzymania zawiadomienia mailowo potwierdzi możliwość dostawy                          w terminie wskazanym przez Wykonawcę lub ustali inny termin dostawy. Zmiana tak ustalonego terminu dostawy wymaga zgody Zamawiającego.

§3

Wynagrodzenie umowne i warunki płatności

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodne               z przyjętą ofertą w  wysokości …….…………… zł netto (słownie: ……………….………...….. )

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: wartość przedmiotu umowy, koszty związane                         z dostarczeniem wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, koszt załadunku i rozładunku, wszelkie koszty transportu do Zamawiającego, koszt wszystkich czynności w ramach serwisu gwarancyjnego, w tym koszty transportu przedmiotowego samochodu do serwisu gwarancyjnego, koszt gwarancji i rękojmi, należne podatki oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane                              z realizacją przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie umowne uwzględnia wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Ewentualne koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia, których nie uwzględniono w wynagrodzeniu, nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane i w związku z ich poniesieniem nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

- Wynagrodzenie, o  którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu fakturę VAT za potwierdzeniem odbioru. Do dnia dostarczenia faktury  do siedziby Zamawiającego termin Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu fakturę VAT za potwierdzeniem odbioru. Do dnia dostarczenia faktury  do siedziby Zamawiającego termin płatności nie biegnie.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru  potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy (zgodność przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego  określonymi w specyfikacji i ofertą Wykonawcy z dnia ………….) podpisany przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcy do nadzoru realizacji  przedmiotu umowy.

- W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca może żądać od Kupującego zapłaty odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.

- W przypadku odmowy odbioru pojazdu przez Zamawiającego, ze względu na brak spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji przetargowej, Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów, w tym kosztów dostarczenia pojazdu do siedziby Zamawiającego jak również nie będzie stanowiło podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę względem Zamawiającego.

§4

Odbiór dostawy

- Termin realizacji Przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca dostarczył Przedmiot umowy  na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym wraz z kompletem wymaganych niniejszą umową dokumentów.

- Zgodność Przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego zostanie potwierdzona, w terminie                   3 dni roboczych od zrealizowania dostawy, podpisaniem przez Strony „Protokołu odbioru dostawy bez uwag”, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

- W trakcie odbioru Zamawiający sprawdzi zgodność Przedmiotu umowy z wymaganiami określonymi w specyfikacji. Jeżeli Zamawiający stwierdzi nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy (w szczególności w przypadku dostarczenia niekompletnego Przedmiotu umowy, niezgodnego z wymaganiami  Zamawiającego określonymi w specyfikacji przetargowej  lub w przypadku stwierdzenia wad lub usterek w dostarczonym Przedmiocie umowy  lub  braku któregokolwiek z dokumentów określonych w § 7 ust. 5 Umowy) Zamawiającemu przysługuje                  według swego wyboru prawo do żądania obniżenia ceny w stosunku w jakim wartość i użyteczność pojazdu wolnego od wad pozostaje do wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad  lub  prawo do odmowy odbioru pojazdu do czasu usunięcia wady lub wad. W takim przypadku Strony uzgodnią termin na usunięcie wady lub wad nie dłuższy niż 14 dni. Jeżeli Strony nie uzgodnią terminu na usunięcie wady lub wad to wiążący będzie termin 14 dni; Jeżeli w uzgodnionym terminie Wykonawca nie usunie wady lub wad wówczas Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kar umownych zgodnie z § 11 niniejszej umowy.

- Po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości, Strony w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia usunięcia nieprawidłowości podpiszą odpowiedni „Protokół odbioru dostawy bez zastrzeżeń”.

- W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości oraz charakterystyki jakiegokolwiek elementu Przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość oddania Przedmiotu umowy do niezależnej jednostki technicznej, która sprawdzi parametry poszczególnych elementów Przedmiotu umowy. Po potwierdzeniu przez niezależną jednostkę techniczną, że Przedmiot umowy jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji, Strony podpiszą odpowiedni „Protokół odbioru dostawy bez zastrzeżeń”. W przypadku stwierdzenia przez niezależną jednostkę techniczną, że Przedmiot umowy lub element Przedmiotu umowy nie jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie, Zamawiający może wedle swojego wyboru zażądać usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub wymiany Przedmiotu umowy lub elementu Przedmiotu umowy na spełniający wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji  lub odstąpić od Umowy.

§5

Przepisy bhp i ochrony p.poż

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dostarczanego samochodu aż do momentu protokolarnego przekazania Zamawiającemu w miejscu dostawy. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć samochód na czas przechowywania i przewozu.

- Protokół odbioru samochodu, bez zastrzeżeń, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę  faktury VAT  zgodnie z postanowieniami §3 ust.7. niniejszej umowy.

- Sprzedawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§6

Upoważnieni przedstawiciele stron umowy

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są:

- po stronie Zamawiającego:…..………………………..

- po stronie Wykonawcy:	………………………………

- Każda ze Stron oświadcza, że wymienione w ust. 1 osoby są umocowane przez Stronę do dokonywania do podpisania „Protokołu odbioru dostawy bez zastrzeżeń”.  Zmiana lub uzupełnienie tych osób nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.

§7

Zasady realizacji umowy

- Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot Dostawy znajdować się będzie w odpowiednim stanie pozwalającym na jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem oraz posiada wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty, świadectwo homologacji  oraz spełnia wszelkie wymogi wynikające z odpowiednich  Polskich Norm.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. 2002 r. Nr 193 poz. 1617), wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 2022 r., poz. 988 t.j. z późn zm.)

- Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia umownego, we własnym zakresie dokonać załadunku, transportu, rozładunku i w razie potrzeby montażu poszczególnych elementów Przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot umowy fabrycznie nowy, wyprodukowany   w 2022/2023, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 4 do specyfikacji.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, w ramach wynagrodzenia umownego, oddzielnie komplet następujących dokumentów:

- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu z wymaganymi atestami                    homologacjami, certyfikatami, homologacją,  dokumentami gwarancyjnymi, książką serwisową oraz  innymi dokumentami  niezbędnymi do eksploatacji pojazdu;

- wyczerpujący opis działania pojazdu i sposobu jego użytkowania, zasady prawidłowej eksploatacji (w tym wskazanie minimalnej liczby osób potrzebnych do obsługi pojazdu), sposób załączania i wyłączania poszczególnych urządzeń, instalacji itp.

- rysunek złożeniowy całej zabudowy wraz z wyszczególnieniem i opisem poszczególnych elementów, urządzeń, podzespołów, instalacji itp.

- rysunki złożeniowe poszczególnych układów, podzespołów wraz z wyszczególnieniem i opisem poszczególnych części

- postępowanie w sytuacjach awaryjnych z wyszczególnieniem typowych sytuacja awaryjnych i objawów ich występowania

- plan wymaganych w okresie gwarancji i po gwarancji:

- okresowych przeglądów, kontroli technicznych,

- wymian, kontroli olejów, płynów, smarów itp. specyfikację w formie tabelarycznej zastosowanych olejów, płynów, smarów itp. wraz z ich ilościami w poszczególnych układach, urządzeniach oraz parametrami technicznymi i zamiennikami

- dokumentację Techniczno – Ruchową (DTR) poszczególnych urządzeń zabudowy wraz   z katalogiem części zamiennych. Forma i ilość DTR: forma papierowa – 1 egzemplarz

§8

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca oświadcza, że samochód  będzie fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2022/2023, wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od wad prawnych, konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, a ponadto będzie spełniał  warunki o jakich mowa w ustawie prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniu w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji (bez limitu kilometrów)                              na zakupiony pojazd. Gwarancją objęte są wszystkie elementy zabudowy i podwozia.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania, bez zastrzeżeń,  protokołu odbioru pojazdu.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

- Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji.  Termin dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu, bez zastrzeżeń.

- Wykonawca ma obowiązek dołączyć do dostarczonego Przedmiotu umowy stosowne dokumenty techniczne i dokumenty gwarancyjne. Treść dokumentów gwarancyjnych  nie może wyłączać uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy.  Zapisów  dokumentów gwarancyjnych  sprzecznych  z  Umową nie stosuje się.

- W wypadku ujawnienia wad, usterek, awarii  w  dostarczonym  pojeździe  w okresie gwarancji lub rękojmi,  Wykonawca  ma obowiązek niezwłocznie nie później jednak niż w terminie  kolejnych 48 godzin od momentu dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail …………………….. przystąpić  do naprawy pojazdu  na swój koszt  i ryzyko.

- Naprawa zgłoszonego pojazdu nastąpi w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia wady, usterki, awarii dokonanego w formie elektronicznej na adres e-mail………………….. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na charakter wad,  Zamawiający  na pisemny wniosek Sprzedawcy może przedłużyć w/w termin.

- Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi zgłaszać będzie Wykonawcy ujawnione wady lub usterki w formie elektronicznej na adres……………..  Zamawiający zastrzega prawo zgłoszenia gwarancji w formie zwykłej pisemnej.

- Stwierdzenie wad oraz naprawa lub wymiana wadliwego elementu Przedmiotu umowy potwierdzona będzie podpisaniem „Protokołu odbioru naprawy bez uwag”.

- Naprawa zgłoszonych wad lub usterek odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w przypadku wystąpienia awarii pojazdu w miejscu jego pracy). W przypadku braku możliwości usunięcia stwierdzonych wad lub usterek u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia transportu pojazdu do miejsca przeprowadzania naprawy. Wszystkie użyte w ramach naprawy części wymienne będą na oryginalne i fabrycznie nowe.

- W przypadku, gdy mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 8  Wykonawca nie dokonał usunięcia wady,  Zamawiający może dokonać usunięcia wady przez inną specjalistyczną firmę na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku naprawy, wymiany elementu/części  okres gwarancji biegnie od nowa w stosunku do wymienionej/naprawionej części/elementu.

- W okresie gwarancji Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie wymagane zgodnie 
z instrukcją obsługi pojazdów lub wymaganiami producenta przeglądy okresowe                                oraz pokryje związane z nimi koszty (w tym koszt materiałów eksploatacyjnych).

- Okres gwarancji ulegnie automatycznemu wydłużeniu o okres czasu uniemożliwiający korzystanie z pojazdu   z uwagi na jego  awarię, wadę bądź usterkę.

- Wykonawca wyraża zgodę na zabudowę systemu GPS i sondy paliwa bez ograniczenia czy utraty uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi.

- Ujawnienie w okresie gwarancji ukrytych wad konstrukcyjnych pojazdu niemożliwych do usunięcia uprawnia Zamawiającego do żądania dostarczenia nowego samochodu wolnego od wad.

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy części zamiennych do zabudowy pojazdu  do siedziby Zamawiającego  przez okres 60 miesięcy liczony od daty upływu gwarancji. Dostawa części zamiennych będzie się odbywała na podstawie odrębnych zamówień  w terminie 14 dni od daty od dnia otrzymania zamówienia. Zamawiającego. Zamówienia będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia  będzie płatne w terminie 30 od daty wystawienia faktury VAT za realizację zamówienia. Podstawę do wystawienia faktury za realizację zamówienia będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli Stron protokół odbioru części. Dostawa części będzie się odbywała po cenach aktualnie obowiązujących u Wykonawcy.

§9

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej będzie zwracane:

- w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru, bez zastrzeżeń, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.

- w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.

§10

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Wykonawca zobowiązany w okresie realizacji umowy oraz udzielonej gwarancji posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000.000,00 zł. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

§11

Kary umowne

- Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku:

- opóźnienia Wykonawcy w dostawie przedmiotu umowy  w wysokości 1 %  kwoty określonej w   § 9 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy pojazdu określonego w § 2 ust.1; nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego netto

- opóźnienia Wykonawcy w usunięciu nieprawidłowości, wad lub usterek ujawnionych przy odbiorze Przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji lub rękojmi, w stosunku do terminu przewidzianego na ich usunięcie określonego w § 4  i § 8 w wysokości 1 % kwoty określonej w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego netto.

- opóźnienia w dostawie części zamiennych w wysokości 0,1 % kwoty określonej w § 9 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia ustalonego terminu określonego w § 8 ust. 18 nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego netto.

- odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, w wysokości kwoty określonej w § 9 ust. 1

- Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co przez podpisanie Umowy Wykonawca wyraża zgodę.

- Niezależnie od uprawnień do naliczenia kar umownych przewidzianych w ust. 1 Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§12

Umowne prawo odstąpienia

- Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:

- opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy  przekraczającego 60 dni.

- niedokonania, pomimo wezwania i wyznaczenia terminu dodatkowego, ciążących na Wykonawcy czynności niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania Przedmiotu Umowy, w tym niedostarczenia kompletu wymaganej dokumentacji,

- trzykrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z § 11 Umowy,

- określonym w § 4 ust. 5 Umowy  tj. w przypadku otrzymania  przez Zamawiającego informacji od niezależnej jednostki technicznej, że Przedmiot Umowy nie jest zgodny                          z wymaganiami Zamawiającego;

- Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy, ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku:

- otwarcia likwidacji Wykonawcy;

- zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni, od momentu powzięcia wiadomości, o zdarzeniach, o których mowa w ust. 2 i 3.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i uznaje się za dokonane w dniu otrzymania oświadczenia przez drugą stronę, w szczególności                          w dniu doręczenia oświadczenia na adres drugiej strony lub w dniu odmowy odbioru oświadczenia przez drugą ze stron.

§13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory wynikające z przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywanie cesji wierzytelności wynikających                            z realizacji niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez jego pisemnej zgody.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym także za działania i zaniechania osób trzecich, za pomocą których realizuje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne wyrobów,                    w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

- Strony zobowiązane są do pisemnego powiadamiania siebie nawzajem o wszelkich zmianach danych adresowych, pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie doręczoną, o ile została wysłana przez stronę na ostatni znany jej adres drugiej strony.

- Strony są związane dodatkowo warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji i ofercie Wykonawcy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy będą dotyczyły także następców prawnych Stron. Każda ze Stron jest zobowiązana do poinformowania następcy prawnego o uprawnieniach i zobowiązaniach wynikających z realizacji niniejszej Umowy.

- Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia …………. i kopia polisy ubezpieczeniowej.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   (Dz. Urz. UE L 119.1     z 04.05.2016)  informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 
w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 
 telefon: (0-32) 43 28 089 
 e-mail:  iod@pwik-rybnik.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umowy

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub  dane przetwarzane są do momentu  ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/ Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- W  związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę  do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach  na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

### Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

### Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych (Dz.U. 2022 r., poz. 893 tj. z późn. zm.)  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

ZAMAWIAJĄCY               				                        WYKONAWCA