SPECYFIKACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”)

ogłasza przetarg na:

Dostawę 1 szt. pompy dla modernizowanej przepompowi ścieków PNB3 ul. Słowiańska oraz 1 szt. inteligentnego układu Smart Run SRC311-6-4-0750K-55

Rozdział 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. pompy dla modernizowanej przepompowi ścieków PNB3 ul. Słowiańska oraz 1 szt. inteligentnego układu Smart Run SRC311-6-4-0750K-55.

WYMAGANIA TECHNICZNE POMPY:

Zatapialna pompa Flygt NP3301.185HT/456, żeliwna;

przystosowana do zaworu płuczącego, Medium: ścieki i osady kom.,Tmax=40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach, bez prowadnic; kołnierz owiercony (EN1092-2 tab.9), Wirnik dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie o podwyższonej odporności na zatykanie pow. robocza wirnika utw. do 60HRC,

Silnik el.:P2=55.0kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz.

Kabel ekranowany S3x25+3x16/3+S(4x0,5) L=10m;

Wyposażenie: czujnik przecieku FLS, Płaszcz chłodzący

Waga: 850 kg

WYMAGANIA TECHNICZNE INTELIGENTNEGO UKŁADU SMART RUN SRC311-6-4-0750K-55:

Inteligentny układ Smart Run SRC311-6-4-0750K-55;

Funkcje układu: automatyczna minimalizacja zużycia energii przez pompę; czyszczenie pompy; czyszczenie rurociągu; czyszczenie pompowni; redukcja uderzenia hydraulicznego; Wyświetlacz monochromatyczny;

Kontrola: przecieku i przegrzania pompy; Parametry

elektryczne: maksymalna moc urządzenia -75kW/400V/3~; nominalny prąd wejściowy 153,2 A; nominalny prąd wyjściowy 150,0A; max przekrój kabla zasilającego 70mm2;

Wymiary: wys./szer./gł. - 865/330/330mm; Waga urządzenia 50 Kg

• Sygnalizator poziomu Flygt ENM-10 z kablem 13m do

cieczy o gęstości 0.95-1.1g/cm3

• Sonda hydrostatyczna LTU601 z kablem 12m, zakres

pomiarowy 0÷5m

• Panel EOP1-panel z wyświetlaczem, do montowania

w sterownicach

• Moduł I/O do układu SmartRun

Pompa i układ SMART RUN muszą spełniać wszystkie wymagania techniczne przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne oraz posiadać wszystkie dokumenty: atesty, certyfikaty, schemat elektryczny i instrukcje obsługi.

1.2.	Dokumentacja, którą należy dostarczyć w języku polskim:

- Instrukcja obsługi (w języku polskim) zawierająca co najmniej:

- wyczerpujący opis działania pompy i sposobu jej użytkowania, zasady prawidłowej eksploatacji,

- rysunek złożeniowy wraz z wyszczególnieniem i opisem poszczególnych elementów, urządzeń, podzespołów, itp.,

- postępowanie w sytuacjach awaryjnych z wyszczególnieniem typowych sytuacji awaryjnych i objawów ich występowania,

- plan wymaganych w okresie gwarancji i po gwarancji

- okresowych przeglądów, kontroli technicznych,

- wymian, kontroli olejów, itp.

- Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) pompy wraz z katalogiem części zamiennych.

- Schemat elektryczny rozdzielni zasilającej pompy i instrukcje obsługi użytych elementów wyposażenia przedmiotowej rozdzielni.

1.3.	Warunki gwarancji i serwisu

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczone urządzenia gwarancji na okres 24 miesięcy.

- Okres rękojmi odpowiadał będzie okresowi obowiązywania gwarancji. Termin gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia odbioru przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, przedmiotu zamówienia. Odbiór potwierdzony zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Strony.

1.4.	Termin realizacji

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia : 2 miesiące od dnia podpisania umowy

Rozdział 2. Instrukcja dla Wykonawcy.

2.	Przygotowanie ofert.

2.1.	Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać                                              na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

2.2.	Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

2.3.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

2.4.	Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

2.5.	Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

2.6.	Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę.                    Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

2.7.	Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

2.8.	Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44 – 210 Rybnik

- zawartość:

Oferta na dostawę  1 szt. pompy dla modernizowanej przepompowi ścieków PNB3 ul. Słowiańska oraz 1 szt. inteligentnego układu Smart Run SRC311-6-4-0750K-55

- Wykonawca:

nazwa i adres firmy

d)	dopisek:                           Nie otwierać przed: 10.04.2024 r. godz. 12.00

2.9.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

2.10.	Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez ich otwierania.

2.11.	Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym związanych.

- Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;

- posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

- nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego;

- nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

- Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wskazuje, że z uwagi na fakt, iż postępowanie prowadzone jest w postaci papierowej wymaga się aby wszystkie dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu. W przypadku dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów w jednej 
z n/w form :

- dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z nośnikiem zawierającym plik z przedmiotową dokumentacją umożliwiający Zamawiającemu weryfikację dokumentu.  Zamawiający informuje, iż nośnik nie będzie podlegał zwrotowi LUB

- dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy LUB

- dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z dokumentem (np. raportem z weryfikacji, certyfikatem itp.) potwierdzającym autentyczność dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem osób lub podmiotów, które podpisały przedmiotowy dokument.

Kompletna oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 3;

- parafowany wzór umowy – Załącznik nr 4;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Oświadczenie o cenie  (Załącznik Nr 1)

- Oświadczenie o warunkach gwarancji i serwisu (Załącznik Nr 2)

- Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 3)

- Kryteria oceny.

100 % cena

5.1.	Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnieniem warunków określonych przez PWiK Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

5.2.	Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 t.j. z późn. zm).

5.3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

5.4.	Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

6.	Składanie ofert.

6.1.	Oferty należy składać w terminie do dnia 10.04.2024 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

6.2.	Okres ważności ofert.

Oferty pozostaną ważne do dnia 22.05.2024 r.

7.	Otwieranie ofert.

7.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

7.2.	Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

7.3.	Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

7.4.	Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

7.5.	Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.

7.6.	Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jeżeli jej treść lub forma nie odpowiada zapisom zawartym w specyfikacji przetargowej oraz wymaganiom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku, gdy została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

7.7.	Zamawiający ma również prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

- w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego braków w ofercie złożonej w innych postępowaniach prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.

- w terminie 12 miesięcy przed terminem składania ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym;

- pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

7.8.	Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

7.9.	Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, 
o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

7.10.	Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8.	Uprawnieni do udzielania informacji.

8.1.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Adam Fojcik tel. 32 / 43 28 014,

e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

8.2.	Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078, e-mail  j. w. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki od 07.00 do 12.00.

8.3.	Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem), najpóźniej do dnia 03.04.2024 r.

8.4.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

8.5.	Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną.

9.	Zawarcie umowy

9.1.	W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę (zgodne z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji).

9.2.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umów na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

9.3.	Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane  w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz w celu zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora).

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

- PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

11.	Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn.zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

Rybnik, 22.03.2024 r.

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa 1 szt. pompy dla modernizowanej przepompowi ścieków PNB3 ul. Słowiańska oraz 1 szt. inteligentnego układu Smart Run SRC311-6-4-0750K-55

Wykonawca :

- Zarejestrowana nazwa firmy :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres firmy :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Numer telefonu : ................................................................................................................................

- Numer faxu : ......................................................................................................................................

- e-mail : ................................................................................................................................................

- Nazwa banku : ...................................................................................................................................

- Numer konta bankowego: ................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Numer NIP .........................................................................................................................................

- REGON ..............................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie”

Dostawa 1 szt. pompy dla modernizowanej przepompowi ścieków PNB3 ul. Słowiańska oraz 1 szt. inteligentnego układu Smart Run SRC311-6-4-0750K-55

Na podstawie niniejszej specyfikacji przetargowej zobowiązujemy się do dostawy 1 szt. pompy dla modernizowanej przepompowi ścieków PNB3 ul. Słowiańska oraz 1 szt. inteligentnego układu Smart Run SRC311-6-4-0750K-55, zgodnie z wymaganiami specyfikacji przetargowej

za cenę:

| L.p. I | Przedmiot zamówienia II | Ilość III | Cena w zł/szt. (netto) IV | CENA OFERTOWA W ZŁ NETTO (III x IV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa 1 szt. pompy dla modernizowanej przepompowi ścieków PNB3 ul. Słowiańska oraz 1 szt. inteligentnego układu Smart Run SRC311-6-4-0750K-55 | 1 kpl. |  |  |

Cena ofertowa słownie:  ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… zł netto.

Uwagi:

Powyższa cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ewentualne koszty napraw w okresie gwarancji oraz dostawy części zamiennych do zabudowy w okresie gwarancji  oraz  wszystkie koszty nie ujęte w dokumentacji przetargowej,  a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  .........................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Oświadczenie o warunkach gwarancji i serwisu”

Dostawa 1 szt. pompy dla modernizowanej przepompowi ścieków PNB3 ul. Słowiańska oraz 1 szt. inteligentnego układu Smart Run SRC311-6-4-0750K-55

      - Zobowiązujemy się do udzielenia Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczoną pompę wraz z układem Smart Run. Okres rękojmi odpowiadał będzie okresowi obowiązywania gwarancji. Termin gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia odbioru przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, przedmiotu umowy. Odbiór potwierdzony zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Strony.

      - Zobowiązujemy się do świadczenia serwisu gwarancyjnego na następujących warunkach:

- czas reakcji serwisu gwarancyjnego (podjęcie czynności naprawczej przedmiotu zamówienia) maksymalnie do 48 godzin od momentu mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego wady, usterki lub awarii dostarczonej pompy/układu Smart Run. Zgłoszenie nastąpi pocztą elektroniczną na adres e-mail  ……………………………( należy wpisać adres na który będą kierowane reklamacje Zamawiającego)

- usunięcie wady, usterki lub awarii pompy/układu Smart Run maksymalnie w terminie 10 dni od momentu zgłoszenia wady, usterki lub awarii.

      - Zobowiązujemy się do wykonywania w okresie gwarancji na własny koszt wszelkich napraw  oraz zobowiązujemy się pokryć związane z nimi koszty. Wymagane naprawy będą wykonywane w miejscu zamontowania pompy/układu Smart Run (przepompownia ścieków PNB3 ul. Słowiańska) lub serwisie Wykonawcy.

      - W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej w serwisie gwarancyjnym Wykonawcy będzie on zobowiązany do zapewnienia transportu pompy/układu Smart Run do miejsca przeprowadzania naprawy. Wszystkie użyte w ramach naprawy części wymienne będą na oryginalne i fabrycznie nowe.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..........................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 3 : „Oświadczenie Wykonawcy”

Dostawa 1 szt. pompy dla modernizowanej przepompowi ścieków PNB3 ul. Słowiańska oraz 1 szt. inteligentnego układu Smart Run SRC311-6-4-0750K-55

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i na warunkach określonych w specyfikacji.

- Oświadczamy, że oferowana pompa wraz z układem Smart Run spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w specyfikacji przetargowej, są fabrycznie nowe, nieużywany, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, kompletny i gotowy do użytku.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w  specyfikacji przetargowej.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy  je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu ważności oferty wskazanej  w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte w  wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji,

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wyceniliśmy całość zamówienia będącego przedmiotem specyfikacji przetargowej.

- Oświadczamy, że nie jesteśmy podmiotem:

1) wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) z dnia 18.05.2006 r.  nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) z dnia 17.03.2014 r. nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj: Dz.U. z 2023 r.1497 poz. z późn. zm.) (dalej zwaną u.p.a.u.);

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj: Dz.U. z 2023 r. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj: Dz. U. z 2023 r. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.p.a.u.

15. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych        informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

16. Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem   terminu składania ofert.

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty  w przypadku,  gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej;

- parafowany wzór umowy– Załącznik nr 4;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Upełnomocniony przedstawiciel

…....................................................

(podpis i pieczęć)

Data……...…………………

Załącznik nr  4 do SWZ

WZÓR UMOWY

zawarta w Rybniku dnia ……………..… pomiędzy: Zamawiającym tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów  i Kanalizacji  Sp. z o.o.  z  siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym  podatnikiem VAT 
i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990, REGON 276775388 kapitał zakładowy: 564.850.500,00 zł, reprezentowanym przez:

  - …………………………………………

  - …………………………………………

a Wykonawcą tj. ……………………………………………………… z siedzibą w ………………… ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

- …………………………………………

- …………………………………………

zwanych w dalszej części umowy  „Stronami”.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa 1 szt. pompy dla modernizowanej przepompowi ścieków PNB3 ul. Słowiańska oraz 1 szt. inteligentnego układu Smart Run SRC311-6-4-0750K-55 (przedmiot umowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji z dnia 22.03.2024 r.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich, nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pompa wraz z układem Smart Run.

§ 2

Miejsce i termin realizacji umowy

- Strony ustalają następujący terminy realizacji przedmiotu umowy: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego tj. 44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62, w terminie ustalonym przez Strony zgodnie z postanowieniami ust. 4 poniżej.

- Wykonawca przynajmniej na 5 dni przed planowaną dostawą zawiadomi Zamawiającego  
o terminie dostawy w piśmie przesłanym w formie elektronicznej na adres: ………………………………

- Zamawiający w dniu otrzymania zawiadomienia mailowo potwierdzi możliwość dostawy 
w terminie wskazanym przez Wykonawcę lub ustali inny termin dostawy. Zmiana tak ustalonego terminu dostawy wymaga zgody Zamawiającego.

§ 3

Wynagrodzenie umowne i warunki płatności

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodne               z przyjętą ofertą w wysokości …………………… zł netto (słownie: ……………….………… ).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie umowne uwzględnia wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Ewentualne koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy, których nie uwzględniono w wynagrodzeniu, nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane i w związku z ich poniesieniem nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

- Wynagrodzenie, o  którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Strony dopuszczają kompensatę wzajemnych należności w niniejszej umowie.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy (zgodność przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji i ofertą Wykonawcy z dnia …………2024 r.) podpisany przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcy do nadzoru realizacji  przedmiotu umowy.

- W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.

§ 4

Odbiór dostawy

- Termin realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca dostarczył przedmiot umowy na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym wraz z kompletem wymaganych niniejszą umową dokumentów.

- Zgodność przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego zostanie potwierdzona, w terminie 3 dni od zrealizowania dostawy, podpisaniem przez Strony „Protokołu odbioru dostawy bez uwag”, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

§ 5

Upoważnieni przedstawiciele stron umowy

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są:

- po stronie Zamawiającego:	………………………………

- po stronie Wykonawcy:	………………………………

- Każda ze Stron oświadcza, że wymienione w ust. 1 osoby są umocowane przez Stronę do dokonywania do podpisania „Protokołu odbioru dostawy bez zastrzeżeń”. Zmiana lub uzupełnienie tych osób nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.

§ 6

Zasady realizacji umowy

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy będzie w odpowiednim stanie pozwalającym 
na jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem oraz posiadać będzie wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty, oraz spełnia wszelkie wymogi wynikające z odpowiednich Polskich Norm.

- Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia umownego, we własnym zakresie dokonać załadunku, transportu, rozładunku i w razie potrzeby montażu poszczególnych elementów przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, zgodnie ze specyfikacją przetargową.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 1 będzie fabrycznie nowy, nieużywany, wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od wad prawnych, konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na zakupione urządzenia.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

- Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji.  Termin dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru, bez zastrzeżeń.

- Wykonawca ma obowiązek dołączyć do dostarczonego przedmiotu umowy wszystkie dokumenty związane z przedmiotem zamówienia : atesty, certyfikaty, cała dokumentację techniczną schematy elektryczne i instrukcje obsługi.

- W wypadku ujawnienia wad, usterek, awarii  w  dostarczonym przedmiocie umowy w okresie gwarancji lub rękojmi,  Wykonawca  ma obowiązek niezwłocznie nie później jednak niż w terminie kolejnych 48 godzin od momentu dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail …………………… przystąpić do naprawy na swój koszt i ryzyko.

- Naprawa wady, usterki, awarii nastąpi w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia dokonanego w formie elektronicznej na adres e-mail …………………… W uzasadnionych przypadkach, ze względu na charakter wad,  Zamawiający na pisemny wniosek Sprzedawcy może przedłużyć w/w termin. Zgoda na wydłużenie terminu naprawy będzie udzielona na piśmie.

- Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi zgłaszać będzie Wykonawcy ujawnione wady lub usterki w formie elektronicznej na adres …………………… Zamawiający zastrzega prawo zgłoszenia gwarancji w formie zwykłej pisemnej.

- Stwierdzenie wad oraz naprawa lub wymiana wadliwego elementu przedmiotu umowy potwierdzona będzie podpisaniem „Protokołu odbioru naprawy”.

- W okresie obowiązywania gwarancji określonej w ust. 1 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich napraw w miejscu zamontowania pompy/układu Smart Run. W przypadku braku możliwości usunięcia stwierdzonych wad lub usterek na miejscu ich wystąpienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia transportu do miejsca przeprowadzania naprawy (serwisu Wykonawcy). Wszystkie użyte w ramach naprawy części wymienne będą na oryginalne i fabrycznie nowe.

- W przypadku, gdy mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 8  Wykonawca nie dokonał usunięcia wady, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w wezwaniu,  Zamawiający może dokonać usunięcia wady przez inną specjalistyczną firmę na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (bez zgody Sądu) na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. Wyznaczenie przez Zamawiającego dodatkowego terminu, nie pozbawia Zamawiającego możliwości naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 Umowy.

- W przypadku naprawy, wymiany elementu/części  okres gwarancji biegnie od nowa w stosunku do wymienionej/naprawionej części/elementu.

- Okres gwarancji ulegnie automatycznemu wydłużeniu o okres czasu uniemożliwiający korzystanie z pompy z uwagi na jej awarię, wadę bądź usterkę.

- Ujawnienie w okresie gwarancji ukrytych wad konstrukcyjnych pompy/układu Smart Run niemożliwych do usunięcia uprawnia Zamawiającego do żądania dostarczenia nowej pompy/układu Smart Run wolnych od wad.

§ 8

Kary umowne

- Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku:

- odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający, w wysokości 20.000,00 zł;

- opóźnienia Wykonawcy w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy określonego w § 2 ust.1; nie więcej jednak niż 15% wynagrodzenia umownego netto;

- opóźnienia Wykonawcy w usunięciu nieprawidłowości, wad lub usterek ujawnionych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji lub rękojmi, w stosunku do terminu przewidzianego na ich usunięcie określonego w § 4 i § 7 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia; nie więcej jednak niż 15% wynagrodzenia umownego netto.

- Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co przez podpisanie Umowy Wykonawca wyraża zgodę.

- Niezależnie od uprawnień do naliczenia kar umownych przewidzianych w ust. 1 Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia

- Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:

- opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy przekraczającego 60 dni.

- niedokonania, pomimo wezwania i wyznaczenia terminu dodatkowego, ciążących na Wykonawcy czynności niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu umowy, w tym niedostarczenia kompletu wymaganej dokumentacji,

- trzykrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z § 8 Umowy.

- Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku:

- otwarcia likwidacji Wykonawcy;

- zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni, od momentu powzięcia wiadomości, o zdarzeniach, o których mowa w ust. 2.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i uznaje się za dokonane w dniu otrzymania oświadczenia przez drugą stronę, w szczególności w dniu doręczenia oświadczenia na adres drugiej strony lub w dniu odmowy odbioru oświadczenia przez drugą ze stron.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory wynikające z przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez jego pisemnej zgody.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym także za działania i zaniechania osób trzecich, za pomocą których realizuje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne wyrobów, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

- Strony zobowiązane są do pisemnego powiadamiania siebie nawzajem o wszelkich zmianach danych adresowych, pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie doręczoną, o ile została wysłana przez stronę na ostatni znany jej adres drugiej strony.

- Strony są związane dodatkowo warunkami i postanowieniami zawartymi w specyfikacji i ofercie Wykonawcy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy będą dotyczyły także następców prawnych Stron. Każda ze Stron jest zobowiązana do poinformowania następcy prawnego o uprawnieniach i zobowiązaniach wynikających z realizacji niniejszej Umowy.

- Integralną część umowy stanowi specyfikacja z dnia 22.03.2024 r. oraz oferta Wykonawcy z dnia …………2024 r.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990;

2)	kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon:  (0-32) 43 28 089

e-mail:	 iod@pwik-rybnik.pl

3)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy;

5)	Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora);

6)	posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7)	PWiK sp. z o.o. zapewnia Pani/ Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8)	W  związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;

9)	podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1666 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy.

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U z 2023 poz. 1790 t.j.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu w/w ustawy.

ZAMAWIAJĄCY:               				                        WYKONAWCA