SPECYFIKACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

(zwana dalej „ZAMAWIAJĄCYM”)

ogłasza przetarg na:

Zakup, dostawa, montaż wagi samochodowej najazdowej ponad gruntowej wraz z wykonaniem fundamentów

Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż wagi samochodowej najazdowej ponad gruntowej wraz wykonaniem fundamentów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie oczyszczalni ścieków w Rybniku – Orzepowicach. Zamówienie obejmuje również wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz prace geotechniczne i geodezyjne wraz z zapewnieniem nadzoru kierownika budowy.

1.2.	Wymagania stawiane przez Zamawiającego:

- w przetargu mogą wziąć udział wyłącznie producenci lub autoryzowani przedstawiciele urządzeń objętych przedmiotem zamówienia.

1.2.1.	Waga samochodowa powinna posiadać następujące parametry techniczne:

- Nośność: min – 400 kg, max – 50 000 kg

- Działka odczytowa i legalizacyjna – 20 kg

- Temperatura pracy od -30 do +40 oC.

- Pomost wagi o konstrukcji stalowo – betonowej lub żelbetowej o długości 18m, szerokości 3m, wyniesiony ponad grunt, z najazdami

- Waga z certyfikatem zatwierdzenia w Unii Europejskiej i spełniająca wymagania III klasy dokładności OIML (Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej)

- Pomost wagowy oparty na cyfrowych czujnikach tensometrycznych-8szt., wykonanych w obudowie ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP69k

- Czujniki podłączone szeregowo do terminala wagowego (tzn. bez żadnych puszek połączeniowych) w obudowie ze stali nierdzewnej, przewody pomiędzy czujnikami i terminalem umieszczone w stalowym oplocie odpornym na gryzonie

- Cyfrowy terminal wagowy z wyświetlaczem minimum 5,7 cali wyposażony w 2 wyjścia RS 232 (lub równoważne) do podłączenia drukarki, komputera lub wyświetlacza wielkogabarytowego, zasilanie - 230V, 50Hz,

- Drukarka paragonowa do drukowania kwitów wagowych, zasilanie - 230V, 50Hz, kompatybilna z terminalem wagowym

- Waga wyposażona w uszczelki pomiędzy elementami pomostu a najazdami

- Terminal wagowy z pamięcią pomiarów brutto, netto, tara

1.2.2.	Terminal i drukarka zostaną zamontowane przez Wykonawcę w budynku portierni i podłączone do komputera Zamawiającego

1.2.3.	Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy wykonywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00

1.2.4.	Wykonawca w ramach postępowania przetargowego dokona obsługi formalno – prawnej, tzn. wykona projekt budowlany, uzyska pozwolenie na budowę wraz z obsługą geotechniczną i geodezyjną, zapewni nadzór kierownika budowy.

1.2.5.	Wykonawca w ramach montażu wagi wykona fundament od podstaw oraz najazdy na pomost wagowy - długości minimum 3m

Wykonawca deklaruje, że dysponuje odpowiednim sprzętem budowlanym niezbędnym do wykonania fundamentów oraz instalacji wagi. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały do wykonania zadania. Wywiezie i zutylizuje odpady powstałe przy budowie wagi.

1.2.6.	Wykonawca zapewni transport wagi na oczyszczalnię ścieków w Rybniku – Orzepowicach, będzie także dysponował dźwigiem do rozładunku i montażu wagi.

1.2.7.	Po zamontowaniu wagi Wykonawca przeprowadzi wzorcowanie i legalizacje wagi, oraz uzyska wszystkie konieczne pozwolenia na użytkowanie.

1.2.8.	Wykonawca po montażu przywróci teren wokół wagi do stanu przed instalacją.

1.2.9.	Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji wagi i programu wagowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca przekaże wszelkie informacje umożliwiające samodzielna obsługę urządzenia.

1.2.10.	Wykonawca po zakończeniu montażu i legalizacji wagi dostarczy zamawiającemu dokumentację powykonawczą DTR, instrukcje obsługi w języku polskim, oraz wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty. Zostanie to potwierdzone protokołem odbioru.

1.2.11.	Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie i wykonane prace.

1.2.12.	Wykonawca świadczy usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Czas reakcji serwisu wynosi do 72 h.

1.2.13.	Wykonawca przedstawi koszty związane z eksploatacją oferowanego urządzenia (wymiana części zużywających się w trakcie eksploatacji, konieczne przeglądy, prace konserwacyjne, wymagane legalizacje i wzorcowania) w okresie 5 lat od uruchomienia urządzenia oraz zapewni właściwe ich wykonanie (w tym pokryje koszty materiałów eksploatacyjnych oraz wszelkie koszty związane z legalizacją, obsługą i dojazdem w powyższym okresie) tak aby zachować gwarancję 60 miesięcy.

Wykonawca przedstawi harmonogram wraz z wyceną obsługi oraz konserwacji urządzenia i koniecznymi pracami serwisowymi.

1.2.14.	Data produkcji wagi nie wcześniejsza niż 2020.

1.3. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie m. in:

- wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą specyfikacją oraz wykonanym i zatwierdzonym projektem budowlanym

- zorganizowanie zaplecza socjalnego dla swoich brygad roboczych wraz z jego likwidacją po zakończeniu robót.

- realizacja wszelkich robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, z zachowaniem warunków p. poż. i bhp,

- stosowanie materiałów posiadających wymagane świadectwa i atesty,

- w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia stosowanie się do zaleceń, uwag Zamawiającego,

- dbanie o należyty porządek na terenie budowy, zabezpieczenie terenu robót budowlanych z zachowaniem najwyższej staranności,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

- przekazanie Zamawiającemu, pełnej listy pracowników biorących udział w realizacji przedmiotowego zadania.

- prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, w sposób umożliwiający odtworzenie chronologii zdarzeń zachodzących w czasie trwania prac budowlanych,

- złożenie w imieniu Zamawiającego w nadzorze Budowlanym informacji o zakończeniu robót i uzyskanie zgody na użytkowanie obiektów

1.4. Zamawiający wymaga, aby:

- Pracownicy Wykonawcy (oraz podwykonawców) biorących udział w realizacji przedmiotowego zamówienia wyposażeni byli w środki ochrony indywidualnej (m.in. hełmy, okulary ochronne, rękawice) oraz  wykonywali przedmiot umowy w ubraniach roboczych o jednolitym standardzie, na których w sposób czytelny naniesiona będzie nazwa firmy Wykonawcy/Podwykonawcy, a także aby na terenie prowadzonych prac zobligowani byli do noszenia czytelnych  identyfikatorów  zawierających  następujące dane: imię, nazwisko.

- Zamawiający zastrzega, iż osoby trzecie związane z realizacją przedmiotowego zamówienia (np. przebywające na terenie prac w celu ustaleń technicznych) będą mogły przebywać na terenie prowadzonych prac jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż każdorazowo taki pobyt będzie ewidencjonowany w odpowiednim rejestrze Zamawiającego. Osoby przebywające na terenie prowadzonych prac muszą posiadać identyfikator, a jeżeli wymagają tego przepisy prawa, również środki ochrony indywidualnej.

- Zamawiający zastrzega, że ze względu na swoją specyfikę przedmiot zamówienia ma być wykonany na pracującej i czynnej oczyszczalni ścieków. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy wykonywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie ma możliwości całkowitego wyłączenia z użytkowania oczyszczalni ścieków. W związku
z tym Wykonawca zorganizuje prace w sposób niezakłócający prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy na roboty stanowiące przedmiot zamówienia. Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty bezusterkowego, odbioru końcowego, co zostanie potwierdzone spisaniem protokołu odbioru końcowego.

1.5.	Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w zakresie: prac budowlanych, sporządzenia projektu budowlanego, prowadzenia ewentualnych prac geodezyjnych i odwiertów geologicznych.

1.6.	Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15.12.2021 r.

1.7.	Wykonawca na etapie przygotowania oferty winien dokonać wizji lokalnej na terenie oczyszczalni ścieków w Rybniku – Orzepowicach. Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną znajomość miejsca wykonywanych prac oraz ich zakresu.

Rozdział 2. Instrukcja dla Wykonawcy.

- Przygotowanie ofert.

2.1.	Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać                                              na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

2.2.	Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

2.3.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

2.4.	Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.

2.5.	Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).

2.6.	Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę.                    Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.

2.7.	Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

2.8.	Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

## a) adresat:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62

44 – 210 Rybnik

b) zawartość:

- Zakup, dostawa, montaż wagi samochodowej

- najazdowej ponad gruntowej wraz z wykonaniem fundamentów

c) Wykonawca:

nazwa i adres firmy

d) dopisek:        	       Nie otwierać przed: 12.02.2021 r. godz. 12.00

2.9.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

2.10.	Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez ich otwierania.

2.11.	Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym związanych.

- Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;

- posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

- akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

- Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby przedstawione dokumenty były złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu.

Kompletna oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami 1, 3, 4;

- parafowane wzory umów (załączniki nr 5 i 6);

- wypełnione i podpisane zestawienie kosztów eksploatacyjnych w okresie 5 lat od uruchomienia wagi samochodowej - załącznik nr 2;

- posiadane referencje.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Oświadczenie o cenie (Załącznik Nr 1)

- Oświadczenie o warunkach gwarancji i serwisu (Załącznik Nr 3)

- Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 4)

- Kryteria oceny.

Cena 100 %

5.1.	Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnieniem warunków określonych przez PWiK Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.

5.2.	Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.).

5.3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/ami, którzy złożą ofertę/y. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.

5.4.	Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

- Składanie ofert.

6.1.	Oferty należy składać w terminie do dnia 12.02.2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

6.2.	Okres ważności ofert.

Oferty pozostaną ważne do dnia 23.04.2021 r.

7.	Otwieranie ofert.

7.1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

7.2.	Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

7.3.	Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

7.4.	Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.

7.5.	Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.

7.6.	Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,

- w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego braków w ofercie złożonej w innych postępowaniach prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.

- w terminie 12 miesięcy przed terminem składania ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym;

- pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.

7.7.	Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.

7.8.	Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.

7.9.	Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8.	Uprawnieni do udzielania informacji.

8.1.	Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:

Adam Fojcik  tel. 32 / 43 28 014,

e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

8.2.	Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie – nr faksu 32/4328078,                                             e-mail j. w. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki od 07.00 do 12.00.

8.3.	Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem lub pocztą elektroniczną), najpóźniej do dnia 05.02.2021 r.

8.4.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

8.5.	Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną.

9.	Zawarcie umowy

9.1.	W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowy (zgodne z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do specyfikacji) wraz z potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 12.000,00 zł.  Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy.

9.2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Należy je wnieść w formie pieniężnej, przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 5801.

9.3.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umów na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.

9.4.	Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz w celu zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

Rybnik, dnia 25.01.2021 r.

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

- Zakup, dostawa, montaż wagi samochodowej najazdowej

- ponad gruntowej wraz z wykonaniem fundamentów

Wykonawca:

- Zarejestrowana nazwa firmy:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres firmy:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Numer telefonu: .................................................................................................................................

- Numer faxu: .......................................................................................................................................

- e-mail: .................................................................................................................................................

- Nazwa banku: ....................................................................................................................................

- Numer konta bankowego: ................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Numer NIP .........................................................................................................................................

- REGON ..............................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenie o cenie”

Zakup, dostawa, montaż wagi samochodowej najazdowej

ponad gruntowej wraz z wykonaniem fundamentów

- wynagrodzenie z tytułu dostawy, montażu wagi samochodowej najazdowej ponad gruntowej wraz z wykonaniem fundamentów

-	w kwocie netto złotych: ..............................................

(słownie: ..........................................................................................................................)

+ podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: ............................zł

(słownie: ..........................................................................................................................)

-	w kwocie brutto złotych: ..............................................

(słownie: .........................................................................................................................)

w tym:

- dostawa urządzenia: ……………………. zł netto

- szkolenie pracowników Zamawiającego: …………………………. zł netto.

- suma kosztów eksploatacyjnych urządzenia w okresie 60 miesięcy od uruchomienia wagi samochodowej (suma cen netto z tabeli załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji):

……………………………………………………………….. zł netto

CENA OFERTOWA (SUMA CEN NETTO I + II) LICZBĄ I SŁOWNIE:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Powyższa cena ofertowa obejmuje pełny zakres zamówienia określony w specyfikacji, jak również inne koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ............................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

# ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Zestawienie kosztów eksploatacyjnych w okresie 5 lat od uruchomienia wagi samochodowej”

- Zakup, dostawa, montaż wagi samochodowej najazdowej

- ponad gruntowej wraz z wykonaniem fundamentów

| Lp. | Zakres prac wraz z wykazem materiałów eksploatacyjnych | Termin realizacji | Cena w zł netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| RAZEM: |  |

W tabeli należy przedstawić  wszystkie koszty związane z eksploatacją oferowanej wagi samochodowej  (wymiana części zużywających się w trakcie eksploatacji, konieczne przeglądy i prace konserwacyjne, legalizacje, sprawdzenia itp.) w okresie 5 lat od uruchomienia. Należy tu uwzględnić koszty materiałów eksploatacyjnych oraz wszelkie koszty związane z obsługą i dojazdem w celu dokonania czynności wskazanych w w/w tabeli.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..........................................

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

# ZAŁĄCZNIK Nr 3 : „Oświadczenie Wykonawcy”

- Zakup, dostawa, montaż wagi samochodowej najazdowej

- ponad gruntowej wraz z wykonaniem fundamentów

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu w terminach i na warunkach określonych w specyfikacji.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego,                       jest fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia prac lub czynności określonych w zgodnie ze specyfikacją.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania i przyjmujemy              je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu ważności oferty wskazanej w specyfikacji.

- Oświadczamy, że posiadamy konieczną wiedzę i umiejętności techniczne wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w określonym czasie.

- Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy, zawarte we wzorach umów wskazanych                                                                                                             w specyfikacji (załącznik nr 5 i 6)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem stosowania zasad i reguł zintegrowanego systemu zarządzania obowiązującego u Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

15. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych        informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

...................................................................................................................................................................

16. Do niniejszego „Oświadczenia Wykonawcy” dołączone są dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty                           w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie                            do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty,

- posiadane referencje,

- parafowane wzory umów,

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data………………………………

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | Strona |  |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

ZAŁĄCZNIK Nr 4

„Potwierdzenie spełnienia przez zaoferowaną wagę samochodową wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji przetargowej”.

- Zakup, dostawa, montaż wagi samochodowej najazdowej

- ponad gruntowej wraz z wykonaniem fundamentów

Na podstawie niniejszej specyfikacji podejmujemy się sprzedaży wraz z dostawą i montażem wagi samochodowej najazdowej ponad gruntowej:

- TYP: …………………………………………………………

- Producent ………………………………………………………….

- Rok produkcji…………………………………………………….

Oświadczamy, iż zaoferowana waga spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego ujęte w specyfikacji m.in. jest fabrycznie nowa, nieużywana, wolna od jakichkolwiek wad.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

(podpis i pieczęć)

data:  ..........................................

Załącznik nr 5 do specyfikacji

WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w Rybniku dnia …………….……… pomiędzy: Kupującym tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym                 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym                      podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990, REGON 276775388 kapitał zakładowy: 598.769.500,00 zł, reprezentowanym przez:

  - ……………………………………………

  - ……………………………………………

a Sprzedawcą tj.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………reprezentowanym przez:

      - ……………………………………………

      - ……………………………………………

Zwanych w dalszej części umowy  „Stronami”.

§ 1

§ 1.1.	Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia 25.01.2021 r. oraz złożonej oferty z dnia …………………….….…. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa fabrycznie nową, nieużywaną, wagę samochodową najazdową ponad gruntową wraz z montażem oraz wykonaniem fundamentów, jak również wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz prace geotechniczne i geodezyjne z zapewnieniem nadzoru kierownika budowy przy przedmiotowej inwestycji.

§ 1.2.	Przedmiot niniejszej umowy został określony szczegółowo, w specyfikacji z dnia 25.01.2021 r. oraz w złożonej ofercie z dnia ………………..…. Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 1.3.	Przedmiot umowy obejmuje:

- sprzedaż fabrycznie nowej, nieużywanej, wagi samochodowej najazdowej ponad gruntowej

- wykonanie projektu budowlanego na zabudowę wagi samochodowej na terenie oczyszczalni ścieków w Rybniku przy ul. Rudzkiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz innych wymagań związanych z Prawem budowlanym

- wykonanie fundamentów do posadowienia wagi samochodowej zgodnie z projektem

- wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych gruntu

- obsługę geodezyjną inwestycji

- dostawę wagi samochodowej do siedziby Kupującego,

- montaż wagi samochodowej

- legalizację wagi.

§ 1.4.	Sprzedawca oświadcza, że dostarczona waga samochodowa jest wolna od wad prawnych, nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest waga ani że nie stanowi ona przedmiotu zabezpieczenia.

§ 2

§ 2.1.	Sprzedawca, dostarczy wagę samochodową do siedziby Kupującego przy ul. Rudzkiej w terminie ustalonym z Kupującym, nie później jednak niż w terminie wskazanym w harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 16.

§ 2.2.	Dostawa wagi samochodowej zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

§ 2.3.	W dniu odbioru przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu kompletną dokumentację, a w szczególności:

- komplet dokumentów legalizacyjnych wagi

- zgłoszenie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) o zakończeniu robót i zgody na użytkowanie

- dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich przewidzianych do instalacji urządzeń

- instrukcję obsługi w języku polskim,

- inne dokumenty niezbędne do eksploatacji wagi samochodowej.

§ 2.4.	Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń, stanowi podstawę do wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT.

§ 2.5.	Sprzedawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

§ 3.1.	Sprzedawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 16.

§ 3.2.	Przedmiot umowy będzie wykonywany na pracującej i czynnej oczyszczalni ścieków. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00. Sprzedawca zorganizuje prace w sposób niezakłócający prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.

§ 3.3.	Kupujący przekaże Sprzedawcy plac budowy, na podstawie sporządzonego protokołu przekazania placu budowy.

§ 3.4.	Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Sprzedawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Kupującego oraz ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy oraz szkody wyrządzone Kupującemu i osobom trzecim.

§ 4

§ 4.1.	Do obowiązków Sprzedawcy należy w szczególności:

- złożenie oświadczeń o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy przez uprawnionego przedstawiciela Sprzedawcy posiadającego uprawnienia upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy (przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego),

- wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami szczegółowymi ujętymi w zatwierdzonym Projekcie,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

- utrzymanie porządku na terenie budowy,

- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny                       i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót,

- pełna odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy,

- zorganizowanie zaplecza budowy i jego utrzymanie,

- odpowiednie zabezpieczenie prowadzonych robót,

- realizacja wszelkich robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami                                  z zachowaniem warunków p. poż, bhp, mając na uwadze ochronę środowiska,

- pełna odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia terenu związane                          z wykonywanymi robotami, nawet jeśli nie były naniesione na mapy projektowe,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. W przypadku uszkodzenia nawierzchni dróg, chodników, krawężników Sprzedawca zobowiązany będzie niezwłocznie                            (w terminie wyznaczonym przez Kupującego) wykonać renowacje, naprawy doprowadzając teren do stanu poprzedniego,

- stosowanie urządzeń oraz maszyn posiadających niezbędne świadectwa i atesty,

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy w okresie jego realizacji oraz w okresie obowiązywania gwarancji,

- Sprzedawca przy realizacji przedmiotu umowy nie będzie korzystał z osób zatrudnionych przez Kupującego,

- sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót i przedstawienia go w celach akceptacji Kupującemu w terminie 7 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę,

- prowadzenie pełnej dokumentacji prowadzonych robót, w tym między innymi dziennika budowy w sposób umożliwiający odtworzenie chronologii zdarzeń zachodzących w czasie trwania prac budowlanych,

- przekazanie Kupującemu przed odbiorem końcowym robót dokumentacji powykonawczej,

- wyposażenie pracowników Sprzedawcy (oraz podwykonawców) biorących udział                     w realizacji przedmiotu umowy w środki ochrony indywidualnej (m.in. hełmy, okulary ochronne, rękawice) oraz zapewnienie sprzętu zabezpieczającego miejsce wykonywanych robót oraz sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości,

- przekazanie uprawnionemu przedstawicielowi Kupującego, w terminie 7 dni przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy, pełnej listy pracowników biorących udział w realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

§ 5.1.	Do obowiązków Kupującego należy:

- przekazanie placu budowy,

- dokonanie odbioru końcowego.

§ 5.2.	Osoby upoważnione przez Kupującego do nadzoru realizacji przedmiotu umowy są uprawnieni wydać Sprzedawcy polecenie wykonania tylko takich zmian w przebiegu wykonania ustalonych niniejszą umową prac, które ze względów technicznych lub organizacyjnych uznają za niezbędne i które nie naruszają postanowień niniejszej umowy. Sprzedawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się stosować do zaleceń 
i uwag Kupującego.

§ 6

§ 6.1.	Sprzedawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy.

§ 6.2.	Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

§ 6.3.	Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Kupującego za wszelkie szkody poniesione przez Kupującego powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 6.4.	Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności i zaniechania dokonane przez osoby wykonujące prace będące przedmiotem umowy pod jego kierownictwem.

§ 6.5.	Sprzedawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

§ 6.6.	Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 6.7.	Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie Sprzedawcy zgromadzone na terenie wykonywanych prac.

§ 7

§ 7.1.	Termin realizacji przedmiotu umowy: do 15.12.2021 r.

§ 7.2.	Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja wyznaczona przez Kupującego, sprawdzając zgodność z specyfikacją, ofertą Sprzedawcy oraz niniejszą umową.

§ 8

§ 8.1.	Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Kupujący zapłaci Sprzedawcy wynagrodzenie zgodne 
z przyjętą ofertą z dnia ………………… w wysokości …….………………..………….…….. zł netto (słownie: …….……….) + podatek VAT.

§ 8.2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu umowy.

§ 8.3.	Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 8.4.	Sprzedawca otrzyma od Kupującego wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedawcę. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 8.5.	Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy (z wymaganiami Kupującego określonymi w specyfikacji, umowie i ofercie Sprzedawcy) podpisany przez osoby upoważnione przez Kupującego i Sprzedawcę do nadzoru realizacji przedmiotu umowy.

§ 8.6.	W przypadku przekroczenia terminu płatności, Sprzedawca może żądać od Kupującego zapłaty odsetek ustawowych od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze.

§ 9

§ 9.1.	Sprzedawca oświadcza, że waga samochodowa będzie fabrycznie nowa, nieużywana, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2020, wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, wolna od wad prawnych, konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych.

§ 9.2.	Sprzedawca udziela Kupującemu 60 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego. Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji. Kupujący ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi także po upływie jej okresu, jeśli wada została ujawniona w okresie rękojmi.

§ 9.3.	W wypadku ujawnienia wad, usterek, awarii w okresie gwarancji lub rękojmi, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie nie później jednak niż w terminie kolejnych 48 godzin od momentu dokonanego przez Kupującego zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail ……………. przystąpić do naprawy wagi samochodowej na swój koszt i ryzyko.

§ 9.4.	Naprawa nastąpi w terminie 72 godzin od dnia zgłoszenia wady, usterki, awarii dokonanego w formie elektronicznej na adres e-mail…………………………. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na charakter wad, Kupujący na pisemny wniosek Sprzedawcy może przedłużyć ww. termin.

§ 9.5.	W przypadku naprawy/wymiany części okres gwarancji biegnie od nowa w stosunku do wymienionej/naprawionej części.

§ 9.6.	Okres gwarancji ulegnie automatycznemu wydłużeniu o okres czasu uniemożliwiający korzystanie z wagi samochodowej z uwagi na jego/ich awarię, wadę bądź usterkę.

§ 10

§ 10.1.	Sprzedawca wnosi zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)                        w formie pieniężnej.

§ 10.2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej będzie zwracane:

- w wysokości 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 8.400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych 00/100) w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru, bez zastrzeżeń, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Kupującego.

- w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Kupującego.

§ 11

§ 11.1.	Kupujący może zastosować wobec Sprzedawcy karę umowną:

- za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Kupujący w wysokości kwoty określonej w § 10 ust. 1;

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia terminu w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 -   w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, nie więcej jednak niż 20 % wynagrodzenia umownego netto;

- za każdą godzinę przekroczenia terminu usunięcia wad, uszkodzeń, wagi samochodowej w okresie gwarancji w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 3 lub 4  w wysokości 0,004 % wynagrodzenia umownego netto, nie więcej jednak niż 20 % wynagrodzenia umownego netto.

§ 11.2.	Zapłata kar umownych, określonych w niniejszej umowie nie zwalnia Sprzedawcy od odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11.3.	Kupujący może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zgody Sprzedawcy.

§ 12

§ 12.1.	Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym                         w następujących sytuacjach:

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę,

- gdy przekazana waga samochodowa ma wady uniemożliwiające jej użytkowanie,

- zgłoszenia wniosku o upadłość lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu firmy Sprzedawcy.

§ 12.2.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w firmie pisemnej.

§ 13

§ 13.1.	Osoby odpowiedzialne za wykonane umowy:

- Sprzedawca upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:

  - ..........................................................

  - ..........................................................

- Kupujący upoważnia następujące osoby do nadzoru realizacji przedmiotu umowy:

  - ..........................................................

  - ..........................................................

§ 14

§ 14.1.	Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

§ 15.1.	Wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Kupującego.

§ 16

§ 16.1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17

§ 17.1.	Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.

§ 18

§ 18.1.	Umowa sporządzona jest w 2 - jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznikami od umowy są:

- Specyfikacja z dnia 25.01.2021   r.

- Oferta z dnia ………..

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   (Dz. Urz. UE L 119.1  z 04.05.2016)  informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 
w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 
 telefon: (0-32) 43 28 089 
 e-mail:  iod@pwik-rybnik.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umowy

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub  dane przetwarzane są do momentu  ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/ Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach  na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

### Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych (Dz. U z 2020 poz. 935 z  późń. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

KUPUJĄCY                                                                                                     SPRZEDAWCA

Załącznik nr 6 do specyfikacji

Wzór umowy serwisowej

Umowa zawarta w Rybniku dnia ........................ pomiędzy Zleceniodawcą, tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do  Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 642-26-64-990 oraz kapitał zakładowy w wysokości 598.769.500,00 zł reprezentowanym przez:

- ……………………………………………

- ……………………………………………

a Zleceniobiorcą tj.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

- ……………………………………………

- ……………………………………………

zwane dalej Stronami

§ 1

§ 1.1.	Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, specyfikacji z dnia 25.01.2021 r. oraz złożonej oferty z dnia ………….Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonywanie czynności serwisowych w odniesieniu do wagi samochodowej zakupionej przez Zleceniodawcę od Zleceniobiorcy na podstawie umowy z dnia ……………. znak: ……………...

§ 1.2.	Zakres czynności realizowanych przez Zleceniobiorcę oraz częstotliwość ich wykonywania zostały określone w załączniku nr 2 („Zestawienie kosztów eksploatacyjnych w okresie 5 lat od uruchomienia wagi samochodowej”) do oferty z dnia ………………………, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 1.3.	Zleceniobiorca zobowiązuje się do bieżącego doradztwa technicznego we wszelkich kwestiach związanych z eksploatacją zamontowanego przez Zleceniobiorcę urządzenia.

§ 1.4.	Prace składające się na przedmiot niniejszej umowy będą wykonywane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej zakupionej przez Zleceniodawcę wagi samochodowej.

§ 2

§ 2.1.	Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony: 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy objętego umową z dnia ……………. znak: ………………….

§ 2.2.	Niniejsza umowa wygasa z chwilą rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 3

§ 3.1.	Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, opisanego w § 1 niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia w wysokości zgodnej z cenami określonymi w załączniku nr 2 do oferty Zleceniobiorcy z dnia …………………. r.

§ 3.2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę.

§ 3.3.	Wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie podlega zmianie i modyfikacji do końca realizacji przedmiotu umowy.

§ 3.4.	Podstawą wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę będzie każdorazowo protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie czynności wskazanych w załączniku nr 2 do oferty Zleceniobiorcy z dnia…………….

§ 4

§ 4.1.	Doradztwo techniczne mające formę konsultacji telefonicznych lub wymiany informacji drogą elektroniczną będzie odbywało się na bieżąco w miarę potrzeb Zleceniodawcy. Czas reakcji Zleceniobiorcy: niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia problemu drogą elektroniczną.

§ 4.2.	Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia konsultacji ze Zleceniobiorcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

§ 4.3.	Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowościach w pracy urządzenia.

§ 5

§ 5.1.	W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5.2.	W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy Zleceniodawca zastrzega sobie również prawo naliczenia kar umownych w wysokości 10 % wartości umowy netto.

§ 5.3.	Zapłata kar umownych, określonych w niniejszej umowie nie zwalnia Zleceniobiorcy od odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 5.4.	Zleceniodawca może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy bez zgody Zleceniobiorcy.

§ 6

§ 6.1.	Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Zleceniobiorcy wyznacza się:

–	……………………………………

–	……………………………………

§ 6.2.	Jako koordynatora prac ze strony Zleceniodawcy wyznacza się:

–	……………………………………

–	……………………………………

§ 6.3.	Strony mogą w każdym czasie dokonać zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 powiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie, bez potrzeby sporządzania Aneksu do Umowy.

§ 6.4.	Wymienione wyżej osoby nie są uprawnione do zmiany ani wprowadzania nowych postanowień do Umowy.

§ 7

§ 7.1.	Wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty ……… zł netto.

§ 8

§ 8.1.	Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 9

§ 9.1.	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.2.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   (Dz. Urz. UE L 119.1  z 04.05.2016)  informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 
 telefon: (0-32) 43 28 089 
 e-mail:  iod@pwik-rybnik.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umowy

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat  lub  dane przetwarzane są do momentu  ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

- PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/ Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach  na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

### Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych (Dz. U z 2020 poz. 935 z  późń. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

ZLECENIODAWCA							ZLECENIOBIORCA